## Slide 1
A-44 / TV-01
Assessment recognition board
Ishchi ploshchadku po nastilu.
Nastil = rabota. Rigel = zhestkost. Uzel = fiksatsiya.
Q-07: chto dayot ploshchadku?
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
Nastil / ploshchadka
Na nemu stoyat i rabotayut.
Rigel / zhestkost
Derzhit zhestkost.
Klinovoy uzel / fiksatsiya
Fiksiruet соединение.
Q-07
Ne putay nastil, rigel i uzel.

## Slide 2
A-45 / TV-02
Assessment intake compare-card
Prover elementy do sborki. Brak ne ispolzuy.
Reshenie prostoe: v rabotu ili v brak.
Do sborki: chto godno, chto v brak?
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
GOOD
Godno v sborku
odin proizvoditel
komplekt po PPR ili tekhkarte
detali bez deformatsiy i treshchin
ne v naval, a rassortirovanno
Etalon proverki pered sborkoy
NO-GO
Ne godno v sborku
deformatsiya ili iskrivlenie
nekomplektnyy ili povrezhdennyy uzel
srazu vyvesti iz sborki
Ne 'pochti godno'. Srazu v brak.
otbor do starta
Q-08
Defekt ili nekomplektnost = srazu v brak.

## Slide 3
A-46 / TV-03
Assessment working tier compare-board
Ярус готов только при полном настиле и безопасном доступе
Signal prostoy: gotov ili stop.
Q-16: kakoy yarus ne gotov?
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
ALLOWED
Yarus gotov
polnyy nastil
bezopasnyy dostup
zashchitnyy kontur na meste
Potom mozhno rabotat
BLOCKED
Yarus ne gotov
nepolnyy nastil ili razryv
net bezopasnogo dostupa
do ustraneniya rabotu ne nachinat
Odin priznak = stop
blocked signal = srazu stop

## Slide 4
A-47 / TV-04
Assessment hazard board
Red flag = stop. Ne obsuzhday, a ostanovi.
Na foto dolzhny schityvatsya vse opasnye oshibki.
Q-21: kakie oshibki trebuut stopa?
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
СТОП
net bezopasnogo dostupa
snizu net diagonaley
vtoroy yarus s nepolnym nastilom
naverkhu net bokovogo ograzhdeniya
Lyuboy iz etikh priznakov = stop.

## Slide 5
A-48 / TV-05
Assessment demolition sequence board
Demontazh = poryadok. Ne razbiray kak popalo.
Zona pod kontrolem. Bez sbrosa vniz.
Q-22: kakaya logika demontazha pravilnaya?
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
1
Kontrol zony
Snachala zakroy zonu vnizu.
2
Poryadok
Razbiray po poryadku.
3
Bez sbrosa vniz
Ne sbrasyvay element vniz.
4
Stop pri riske
Risk neyasen - ostanovi rabotu.
NO-GO
Tak nelzya: sbros vniz bez kontrolya.