## Slide 1
A-44 / TV-01
Assessment recognition board
Rabochaya ploshchadka dolzhna schityvatsya kak otdelnaya rol gruppy elementov
Etot board nuzhen dlya bystrogo raspoznavaniya: chto dayot rabochuyu ploshchadku, chto derzhit zhestkost, a chto fiksiruet skhemu.
Test prompt: ukazhite gruppu, kotoraya formiruet rabochuyu ploshchadku
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
Recognition scheme
Badge 1: nastily / rabochaya ploshchadka
Imenno eta gruppa dolzhna byt pravilnym fokusom otveta na Q-07.
Badge 2: svyazi / zhestkost
Eta gruppa derzhit geometriyu, no ne yavlyaetsya rabochey ploshchadkoy.
Badge 3: kreplenie / fiksatsiya
Kreplenie uderzhivaet skhemu i ne dolzhno podmenyat soboy roli drugih grupp.
Optional distractor: ne eto ishchem

## Slide 2
A-45 / TV-02
Assessment intake compare-card
Do sborki nuzhen prostoy filtr: godno ili srazu vyvodim iz raboty
Visual nuzhen ne dlya 'pochti godno', a dlya mgnovennogo resheniya po priemke elementa.
Test prompt: kakoy element nado srazu vyvesti iz sborki
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
GOOD
Godno v sborku
bez deformatsii i slomannykh konturov
komplektnyy uzel bez yavnykh propuskov
rabochiy vid, a ne 'idealnaya vitrinna'
Neutralnyy rabochiy etalon
NO-GO
Ne godno v sborku
deformatsiya ili yavnoe iskrivlenie
nekomplektnyy ili povrezhdennyy uzel
element srazu vyvoditsya iz sborki
Ne 'pochti godno', a srazu v brak / otbor
otbor do starta
Q-08 support
Pravilnyy vybor dolzhen byt svyazan s defektom ili nekomplektnostyu, a ne s vizualnoy 'staryu' detaley.

## Slide 3
A-46 / TV-03
Assessment working tier compare-board
Rabochiy yarus schitaetsya gotovym tolko pri polnom nastile i bezopasnom dostupe
Slayd dolzhen davat binarnyy signal: mozhno rabotat ili rabotu ne nachinat.
Test prompt: kakoy yarus schitaetsya nedopustimym dlya raboty
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
ALLOWED
Yarus gotov
polnyy nastil schityvaetsya kak rabochaya poverkhnost
bezopasnyy dostup ponyaten bez domyslov
zashchitnyy kontur na meste
Mozhno perekhodit k rabote tolko posle etogo minimuma
BLOCKED
Yarus ne gotov
nepolnyy nastil ili razryv rabochey poverkhnosti
net bezopasnogo dostupa
rabotu ne nachinat do ustraneniya prichiny
Odin blocked-priznak uzhe lomaet dopusk
blocked signal dolzhen byt mgnovennym

## Slide 4
A-47 / TV-04
Assessment hazard board
Yavnyy red flag dolzhen perevodit brigadu v stop, a ne v obsuuzhdenie 'mozhno li dotyanut'
Board materializuet hazard-recognition: odna situatsiya, neskolko risk-signalov i yavnoe deystvie.
Test prompt: kakoy priznak trebuet nemedlennogo stopa i ustraneniya
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
Hazard scene
narushenie zashchity
opasnyy contour
rabotu ne prodolzhat
Action panel
1
STOP
Ostanovit rabotu pri yavnom risk-signale.
2
USTRANIT
Snachala ustranit prichinu, a ne normalizovat ee.
3
VERNUTSYA
Prodolzhit tolko posle povtornoy proverki.

## Slide 5
A-48 / TV-05
Assessment demolition sequence board
Bezopasnyy demontazh chitaetsya kak poryadok deystviy, a ne kak lyubaya udobnaya razborka
Board dolzhen pokazat sequence logic: kontrol zony, poryadok, peredacha elementa bez sbrosa vniz i stop pri riske.
Test prompt: kakaya logika demontazha yavlyaetsya pravilnoy
Montazhnik lesov | Assessment visual build draft
TV anchor / QA slot
1
Zona pod kontrolem
Snachala organizovat zonu i ne dopuskat sluchaynogo prokhoda vnizu.
2
Poryadok deystviy
Razbirat po upravlyaemoy posledovatelnosti, a ne po sluchaynoy udobnosti.
3
Bez sbrosa vniz
Element peredayetsya ili prinimaetsya pod kontrolem, a ne sbrasyvaetsya vniz.
4
Stop pri spornom riske
Pri neyasnom ili opasnom signale rabotu ostanovit i pereproverit contour.
NO-GO
Tak nelzya: sbros vniz ili snyatie bez kontrolya zony